## Slide 1: O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI DENOV TADBIRKORLIK VA PEDAGOGIKA INSTITUTI UMUMIY KIMYO VA KIMYOVIY TEXNOLOGIYALARI KAFEDRASI STAJOR-O’QITUVCHISI MINGBOYEVA FARANGIZNING UN-YORMA TAYYORLASH TEXNOLOGIYASINING UMUMIY TASNIFI MAVZUSIDA TAYYORLAGAN TAQDIMOTI

## Slide 2: Mavzu: Don maydalash jarayonlarining nazariy asoslari Reja: 1. Donlardan un olish texnologiyasini yuzaga kelishi. 2. Mаydаlаsh jаrаyonining аsоsiy vаzifаlаri 3. Maydalash jarayoni 4. Saralash jarayonining asosiy vazifasi 5. Un tortish jarayonlari

## Slide 3: Insoniyat qadimdan donni qayta ishlash uslublarini o’zlashtira borganlar, ya’ni dondan un olishda ikki toshdan iborat yormachoq qo’l tegirmoni, yog’ochdan tayyorlangan o’g’ir, keyinchalik suv tegirmonlarini kashf etib, bu sohada mahsulotlarning sifat o’zgarishlarini boshlab bergan. Hozirgi kundagi avtomatlashtirilgan yirik korxonalarni paydo bo’lishi uchun ming yillar vaqt talab etilgan. Yaqin Sharqda shamol tegirmoni bundan 3000 yil, Yevropada 1000 yil avval paydo boʻlgan bo’lsa, suv tegirmoglari 2000 yil ilgari kashf qilingan.

## Slide 4
1
-
rasm
2
-
rasm

## Slide 5
Qadimiy usullarda donni yanchish turlari

## Slide 6
XIX аsrdа yaratilgan par yordamida ishlagan tegirmon sexi.

## Slide 7
AO “Gʻalla-alteg” XIX asr. Tegirmon sexining umumiy ko’rinish.

## Slide 8
AO “Gʻalla-alteg” XX asr 90-yillardagi tegirmon sexining ko’rinish.

## Slide 9: Fan va texnikani rivojlanishi don va donni qayta ishlash, don mahsulotlaridan sifatli oziq-ovqat mahsulotlari tayyorlashda ham yaqqol ko’rinadi. Bug’ mashinasini ixtiro etish, elektr energiyasidan foydalanish tufayli 150 yil ilgari valli stanok yaratilgan bo’lib, undan un tortish jarayonlarini jadallashtirish va don endosperm qismidan ajratib olishda foydalanilgan, buning natijasida asta-sekin sifat o’zgarishiga, ya’ni navli un ishlab chiqarishga asos solindi.

## Slide 10: 2. Mаydаlаsh jаrаyonining аsоsiy vаzifаlаri Mаydаlаsh jаrаyoni sаnоаtning turli sоhаlаridа kеng qo’llаni­lаdi. Аniq yiriklikdаgi bo’lаkchаlаrdаn tаshkil tоpgаn qаttiq jismlаr оquvchаn mаtеriаl оlish uchun turli usullаr bilаn mаydаlа­nаdi. Qаttiq jismni mаydаlаshni ikki usuli bоr: оddiy vа sаylаb mаydаlаsh. Аgаr mаydаlаnаdigаn mаhsulоt kimyoviy tаrkibi bo’yichа bir turli bo’lsа vа bаrchа uning qismlаri strukturа-mехаnikаviy хоs­sаlаri bo’yichа bir хil bo’lsа, аniq yiriklikkаchа mаydаlаngаn qаt­tiq jism аniq mаqsаd uchun qo’llаsh mumkin bo’lgаn оquvchаn mаssаgа аylаnаdi. Bundаy tа’sir usuli оddiy mаydаlаsh dеb qаbul qilin­gаn. Аgаr mаydаlаnаdigаn qаttiq jism kimyoviy tаrkibi vа struktu­rаli-mехаnik хоssаlаri bo’yichа turlichа bo’lsа, yo’nаltirilgаn mаqsаdlаr tа’sirini kuchаytirib, qаttiq jismning tаrkibiy qismini turli хоssаlаrini kuchаytirish mumkin. Turli usullаrni qo’llаb, qаttiq jismni mаydаlаshdа bir хil kuch tа’siridа yirikligi vа ki­myoviy tаrkibi bo’yichа fаrq qiluvchi bo’lаkchаlаr оlish mumkin. Bu mаqsаdgа erishishdа bir bоsqichli mаydаlаsh еtаrli emаs, uni ko’p mаrоtаbа tаkrоrlаsh kеrаk vа hаr gаl hаr bоsqichdа turli yirik­likkа vа sifаtgа egа bo’lgаn mаydаlаngаn frаksiyalаr elаb оlinа­di.

## Slide 11
Elak klassifikatori.

## Slide 12
Maydalash – a) jismni ezish; b) ishqalash; v) yorish, chaqish; g) zarba berish; d) ezish va ishqalash; e) ezish, ishqalash, qayirish;
j) yorish, chaqish va ishqalash bu holda jismda siqilish va surilish deformatsiyasi paydo bo’ladi.

## Slide 13: Maydalash uchun tayyorlangan don

## Slide 14: Maydalash jarayoni Bu jarayonning asosiy vazifasi dondan maksimal darajada (65– 70%) yorma-dunst mahsulot olish. Bu jarayonda asosiy uskuna valli stanok hisoblanib, vallarining o’lchamlari 600x250 mm, 800x250 mm, 1000x250 mm 1250x250 mm bo’ladi. Valli stanokning turlari ko’p bo’lib, hozirgi kunda zamonaviy valli stanoklardan ko’pgina korxonalarda foydalanilmoqda.

## Slide 15
Valli stanok
Maydalash sistemalarida, asosan, endosperm yorma – dunstlar ajratib olinadi. Bular 1-sifatli yormalar deb ataladi. Bularni alohida sovurish-elash uskunalari yordamida boyitib, yuqori navli unlar olinadi. Ajratib olingan barcha yormalar 70% bo’lsa, shulardan 15–18%i yirik yorma, 20–22%i o’rta yorma, 10–12%i mayda yorma, 8–10%i dunst va 8–10%i esa unni hosil qiladi. Bu jarayonda yorma-dunst mahsulotlari 65%dan kam bo’lmasligi kerak. Bu jarayonda entoleytor qo’shimcha maydalash uchun va mikroorganizmlarni o’ldirish uchun ishlatiladi.

## Slide 16
Maydalash uskunalari ( v/st).

## Slide 17: Saralash jarayonining asosiy vazifasi Maydalangan don mahsulotlarini saralash un va yorma ishlab chiqarish texnologiyasida asosiy jarayonlardan hisoblanadi. Maydalash jarayonidan kelayotgan yorma-dunst va unlar saralash sistemalaridagi elaklar yordamida yirik, o’rta, mayda dunst va unlarga ajratib olinadi, valli dastgohda maydalangan dondan hosil bo’lgan yormalar yirikligi bo’yicha bir-biridan keskin farq qiladi. Bu esa ularga ishlov berishni qiyinlashtiradi. Jarayonlarning samaradorligi texnologik sistemalar, sovurish-elash dastgohlari, ularning granulometrik tarkibining tavsifiga bog’liq. Yormalarning yirikligi baravar bo’lsa, sistemadagi jarayonlarni tartibga solish oson kechadi. Bundan tashqari, ularni yirikligi bo’yicha fraksiyalarga ajratishda yormalarning asllik sifatlari ham hisobga olinadi. Un va oraliq mahsulot bo’lgan kepak elak (rassev) yordamida saralanadi.

## Slide 18: Un ishlab chiqarish korxonalarida asosiy uskunalardan biri bu Elak (rassev) hisoblanib, un tortish bo’limida qo’llaniladi. Don vallik stanoklarda maydalanish natijasida bir nechta fraksiyalarga bo’linadi. Bu fraksiyalar turli ko’rinishdagi hajm va zichligi bo’yicha farqlanadi. Ushbu fraksiyalarni saralash aynan elaklarda amalga oshiriladi. Elaklar (rassev) texnologik sxemalari guruh bo’yicha farqlanadi.
a – I tip; b – II tip; v – III tip. Rassev R3-BRB. Texnologik sxemasi.

## Slide 19
Saralash elash uskunasi. (Rassev) GKE-8/28.

## Slide 20: Un tortish jarayonlari Un tortish jarayoni asosan maydalash, saralovchi va qo’shimcha ishlov berilgan, sayqallangan va boyitilgan yorma va dunstlarni maksimal darajada maydalaydi va 1-2-3-un tortish sistemalardan oliy navli unlar olinadi. Keyingi sistemalardan 1- va 2-navli unlar olinadi. Valli stanoklarda un olish quyidagicha bo’ladi: Yorma hosil qilish jarayoni (dr pr) 10–15%, sayqallash jarayoni (shlf pr) 8–10%. Un tortish jarayonida (razmol pr) 1u.t.-3u.t. 50–65%. 4u.t.-7u.t. 10–12%, qolgan jarayonlarda 3–6%, unning chiqishi 72–82%ni tashkil qiladi.
Un tortishda donni maydalash bo’limining umumiy ko’rinishi

## Slide 21
Un tortish bo’limining texnologik sxemasi

## Slide 22: E’tiboringiz uchun rahmat!